Tabela potwierdzające spełnienie kryteriów technicznych1

| Tabela wymagań wtryskarka |
| --- |
| Wymagania | Oferowane urządzenie [TAK / NIE] |
| min. siła zwarcia [kN] | 1500 |  |
| min. prześwit między kolumnami [mm] | 470 X 470 |  |
| min. wysokość formy [mm] | 250 |  |
| min. objętość wtrysku [cm3] | 200 |  |
| min. ciśnienie wtrysku [bar] | 1400 |  |
| napęd hydrauliczny wyposażony w dwie pompy, w celu realizacji równoległych ruchów maszyny oraz możliwości stopniowania siły zwarcia podczas procesu wtrysku; | wymagane |  |
| parametry pracy wtryskarki regulowane serwozaworami; | wymagane |  |
| energooszczędny układ hydrauliczny o zredukowanej objętości oleju; | wymagane |  |
| klimatyzowana szafa sterownicza maszyny, szczelnie zamknięta; | wymagane |  |
| zamykanie formy realizowane poprzez siłownik centralny z tłokiem różnicowym; | wymagane |  |
| możliwość wysuwania kolumn prowadzących układ zamykania; | wymagane |  |

| konstrukcja skrzynkowa ruchomej płyty układu zamykania narzędzia; | wymagane |  |
| --- | --- | --- |
| łatwy demontaż modułu plastyfikującego, z centralnym złączem elektrycznym; | wymagane |  |
| minimalne gabaryty zewnętrzne oraz niski ciężar wtryskarki (zwarta budowa), | wymagane |  |
| układ sterowania multiprocesorowy z wyświetlaczem kolorowym o wysokiej rozdzielczości TFT, przejrzyste programowanie cyklu pracy z wykorzystaniem symboli graficznych odrębnych operacji układ sterowania dostosowywany do aktualnego wyposażenia maszyny | wymagane |  |
| min. 5 wolnych obwodów dla chłodzenia formy; | wymagane |  |
| zestaw podwyższonych stóp osadczych maszyny; | wymagane |  |
| min. 3 obwody grzewcze o mocy min. 2kW, do regulacji temperatury narzędzia, | wymagane |  |
| przyłącze do sterowania urządzenia barwiącego tworzywo | wymagane |  |
| jednostka wtryskowa z centralną pozycją wtrysku, mocowana wychylnie zespoły plastyfikujące o budowie modułowej z samooptymalizującym się systemem regulacji temperatury stref grzewczych | wymagane |  |
| zespoły plastyfikujące odporne na korozję i ścieranie, z możliwością wyboru średnicy ślimaka | wymagane |  |
| dodatkowe prowadzenie ruchomej płyty narzędziowej na łożu wtryskarki, | wymagane |  |
| wszystkie osie układu zamykania narzędzia programowane z serworegulacją przemieszczeń, | wymagane |  |
| wypychacz hydrauliczny z programowaniem krotności ruchów, sił prędkości oraz opóźnienia ruchów do przodu i do tyłu | wymagane |  |
| powierzchnie bazowe do montażu manipulatorów | wymagane |  |
| nadzorowanie formy wtryskowej przez zabezpieczenie płyty wypychacza, | wymagane |  |
| możliwość integracji urządzeń peryferyjnych do wtryskarki | wymagane |  |

# Footnotes

Proszę odpowiedzieć, czy oferowane przez Państwa urządzenie spełnia dany parametr techniczny lub posiada dany element wyposażenia.