Tabela potwierdzające spełnienie kryteriów technicznych1

| Tabela parametrów technicznych |  |
| --- | --- |
| Wymagania |  | Oferowane urządzenie [TAK / NIE] |
| Wyciągarka bramowa - 1 szt. |
| udźwig | min. 2000 kg |  |
| charakterystyka techniczna: ramowa z możliwością pracy wciągnika elektrycznego na wózku ręcznym lub wciągnika elektrycznego na wózku elektrycznym na jednej szynie (rozwiązanie szyny uniwersalne), | wymagana |  |
| wysokość podnoszenia od haka do podłoża | min. 2750 mm, |  |
| szerokość między słupami | min. 2800 mm |  |
| układ jezdny: 4 zestawy kołowe skrętne z hamulcami, koła z poliamidu | wymagany |  |
| warunki pracy: normalne, wewnątrz pomieszczenia | wymagane |  |
| temperatura pracy: od -10°C do +40°C oraz wilgotności względnej nieprzekraczającej 80% przy 20°C | wymagana |  |
| instalacja elektryczna: tor kablowy firanka wzdłuż belki jezdnej | wymagana |  |
| Wciągnik elektryczny na wózku ręcznym - 1 szt. |
| udźwig | min. 2000 kg |  |
| rodzaj podwieszenia: wózek jezdny ręczny pchany | wymagany |  |
| liczba łańcuchów nośnych: | 2 |  |
| sterowanie: z kasety podczepionej do wciągnika na przewodzie | wymagane |  |
| kaseta sterująca z kablem o długości | min. 1700 mm |  |
| zasilanie: 400V/50Hz | wymagane |  |
| napięcie sterowania: ochronne 24V | wymagane |  |
| stopień ochrony obudowy: IP55 | wymagane |  |
| temperatura pracy: od -10°C do +40°C | wymagana |  |
| wyłączniki krańcowe bezpieczeństwa górnego i dolnego położenia | wymagane |  |
| pojemnik na łańcuch | wymagany |  |
| dwie prędkości podnoszenia szybka/wolna | min. 3/0,75 m/min |  |
| Wciągnik elektryczny na wózku elektrycznym - 1 szt. |
| udźwig: | min. 2 000 kg |  |
| rodzaj podwieszenia: wózek jezdny elektryczny | wymagany |  |
| moc silnika jazdy | min. 0,18 / 0,04 kW |  |
| liczba łańcuchów nośnych | 2 |  |
| minimalny promień łuku toru jezdnego | min. 1 500 mm |  |
| sterowanie: z kasety podczepionej do wciągnika na przewodzie | wymagane |  |
| kaseta sterująca z kablem o długości | min. 1 900 mm |  |
| zasilanie: 400V/50Hz | wymagane |  |
| napięcie sterowania: ochronne 24V | wymagane |  |
| stopień ochrony obudowy: IP55 | wymagany |  |
| warunki pracy: normalne, wewnątrz pomieszczenia | wymagane |  |
| temperatura pracy: od -10°C do +40°C | wymagana |  |
| wyłączniki krańcowe bezpieczeństwa górnego i dolnego położenia | wymagane |  |
| pojemnik na łańcuch | wymagany |  |
| dwie prędkości podnoszenia szybka/wolna | min. 3/0,75 m/min |  |

# Footnotes

Proszę odpowiedzieć, czy oferowane przez Państwa urządzenie spełnia dany parametr techniczny lub posiada dany element wyposażenia.